## Slide 1: Стерильные и асептически приготовленные лекарственные средства
Основы технологии

## Slide 2
Асептическое производство – свободное от живых микроорганизмов, стерильное, не загрязняющее ГП, в т.ч. механическими частицами.

## Slide 3: ВИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В АСЕТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (ГФ ХIII)

## Slide 8: РАСТВОРЫ
для инъекций инфузионные
< 10 мл растворы (>100 мл)
масляные плазмозамещающие
для парентерального
водные питания (в т.ч. эмульсии)
орошающие
операционное, раневое
поле

## Slide 10: таблетки, порошки,лиофилизат и концентраты
(для приготовления)
растворы суспензии
диагностические
лечебные:
«цефисорб»
«микроэмблы»

## Slide 12: Имплантанты
микрочипы микродозаторы

## Slide 13: Подкожный имплантант

## Slide 14: Глазные лекарственные формы
Мази
Капли
Гели
Пленки

## Slide 15: Общие требования к лекарственным формам для инъекций
химическая чистота
стерильность
апирогенность
отсутствие механических включений
стабильность
вязкость
изотоничность (0,9% NaCl)
изогидричность (рН= 7,4)
изоионичность ( при больших объемах вводимого раствора)

## Slide 16: Варианты первичной упаковки
стеклянные и полимерные ампулы
полимерные емкости (флаконы, шприц-тюбики, пакеты, картриджи)
стеклянные флаконы с пробкой под обкатку

## Slide 17: Упаковка из стекла
Ампула - однодозовая упаковка
Преимущества:
герметичность
высокая совместимость с лекарственными
веществами и растворителями
низкая стоимость
Недостатки:
хрупкость
возникновение внутренних напряжений в
стекле, что ведет к потере герметичности или
разрушению ампулы
необходимость дорогой вторичной упаковки для предотвращения разрушения ампул при транспортировке
опасность поражения медперсонала или загрязнения раствора стеклянной пылью при вскрытии ампул

## Slide 18: ТИПЫ АМПУЛ
Стандартные типы ампул:
тип В (с прямым раструбом),
тип С (с расширенным раструбом),
тип D (запаянные ампулы),
тип Fine & Double tip (остроконечные ампулы, запаянные с одной или двух сторон).

## Slide 19: Как безопасно вскрыть?

## Slide 21: Полимерная упаковка
- Флаконы, ампулы
- Сосуды большой емкости
- Шприц-тюбики
- Пакеты
- Картриджи

## Slide 22: ВИДЫ СТЕКЛА
Стекло:
Оконное
Тарное
Посудное
Хрусталь
Кварцевое стекло
Химико-лабораторное
Оптическое
Электроколбочное
Электровакуумное
Медицинское
Жаростойкое
Термостойкое
Термометрическое
Защитное
Медицинкое - Силикатное стекло - это аморфный
материал, не имеющий
кристаллическойструктуры.

## Slide 23: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАРКИ МЕДИЦИНСКОГО СТЕКЛА
НС-1 Для нечувствительных к рН растворов
НС-2 Для препаратов крови, инфузионных растворов
НС-3 Для чувствительных к изменению рН растворов
СНС-1 Для светочувствительных растворов
АБ-1 Для масляных растворов

## Slide 25: Требования к медицинскому стеклу:
термическая стойкость
химическая стойкость
прозрачность
бесцветность
легкоплавкость
механическая прочность:
- высокая ударная прочность
- определенная хрупкость

## Slide 26: Технология изготовления ампул
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОДРОТА

## Slide 27: ТИПЫ УПАКОВКИ

## Slide 28: Камерный способ мойки стеклодрота

## Slide 29: Организация производства

## Slide 30: Нормы содержания аэрозольных частиц в чистых зонах
Зона | В оснащенном состоянии |  | В эксплуатируемом состоянии | 
 | 0,5 мкм | 5,0 мкм | 0,5 мкм | 5,0 мкм
А | 3520 | 20 | 3520 | 20
В | 3520 | 29 | 352000 | 2900
С | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000
D | 3520000 | 29000 | Не регламентируется | 
Оснащенное состояние – персонал отсутствует Эксплуатируемое состояние – с заданным числом работающего персонала |  |  |  | 

## Slide 31: Предельные значения микробного загрязнения чистых зон
зона | В воздухе КОЕ/куб.м | Седиментация на чашку диаметром 90 мм, КОЕ за 4 ч (*) | Контактные пластины диаметром 55 мм, КОЕ/пластина | Отпечаток перчатки (5 пальцев) КОЕ/перчатка
А | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1
В | 10 | 5 | 5 | 5
С | 100 | 50 | 25 | -
D | 200 | 100 | 50 | -
(*) допускается менее 4 ч для некоторых образцов |  |  |  | 

## Slide 32
Typical suite of rooms for terminally sterilized product

## Slide 33: Проектирование воздухообеспечения

## Slide 34: Неводные растворители
Жирные масла
- персиковое
- абрикосовое
- миндальное
- подсолнечное
- земляного ореха
- хлопковое

## Slide 35: Вода как растворитель
Достоинства:
высокая биологическая доступность ЛВ в водных растворах
дешевизна
простота получения
Вода для инъекций
ФС.2.2.0019.15 (ГФ Х!!!)

## Slide 36: Методы очистки воды
Удаление хлора
Удаление механических примесей
Безреагентное удаление железа
Умягчение воды (деионизация)
Ультрафиолетовая стерилизация
Стерилизующая фильтрация
Обратный осмос
Дистилляция

## Slide 37: Виды загрязнений

## Slide 38: Трехкорпусный аквадистиллятор

## Slide 39: Термокомпрессионный аквадистиллятор

## Slide 40
1 Удаление мехпримесей.
2-3 Удаление бактерий.
4 Стерильная вентиляция емкостей (гидрофобные фильтры).

## Slide 41: Карусельный полуавтомат
ПРОИЗВОДСТВО АМПУЛ

## Slide 42: Отжиг ампул

## Slide 44: Шприцевая мойка

## Slide 45: Стадии приготовления раствора
Растворение
Фильтрование
Наполнение
Запайка
Стерилизация
Оценка качества
Маркировка
Упаковка

## Slide 46: Растворение
МЕШАЛКИ:
Пропеллерные
Рамные
Лопастные
Якорные
Определение последовательности растворения компонентов

## Slide 47
Растворное отделение

## Slide 48: Стерилизующее фильтрование
Размер пор фильтра – 0,22-0,45 мкм (несколько устарело)
Фильтр должен выдержать нагрузку Psewdomonas diminuta : 10 7 КОЕ /см 2 (1987г)
По конструкции фильтры бывают дисковые и патронные,
Толщина мембраны 50-120 мкм

## Slide 49: Вакуумный способ наполнения

## Slide 50: Шприцевой способ наполнения

## Slide 51: Запайка с закаткой капилляра

## Slide 52: Запайка с оттяжкой капилляра
Notes: 52

## Slide 53: Термическая стерилизация
Осуществляется в проходных автоклавах при давлении 2 атм и температуре 120 С

## Slide 54: ОК в растворе метиленовой сини

## Slide 56: Телеметрический метод контроля качества

## Slide 57: Упаковка
Блистеры
Картонные коробки с гофрированными ячейками